| SPECIFICATIONS 制 品 规 格 书 CUSTOMERS 【客户名称】： K2238 PRODUCT NAME 【产品名称】： 喇叭 CUSTOMER PART NO 【客户型号】： XUANDA PART NO 【我司型号】：XDEC-3516B08J17NC11 DESCRIPTION 【规 格】：35*16mm 8Ω 1W DATE 【日 期】： 2017-03-14 客户承认 APPROVED 此承认书请客户确认签字后回传，谢！ Please send one of approval with Countersign to us after being approved ADD（地址）：深圳市光明区公明镇西田村 TEL（电话）：0755-27739805 第一工业区恒万亿工业园4栋 27739815 Building 4, Hengwangyi Industrial Park, Xitian, FAX（传真）：0755-27739827 Gongming Town, Shenzhen, Guandong.China http://www.chinaxuanda.com 批 准 APPROVED 审 核 CHECKED 制 作 DESIGNED 蔡海涛 王建华 范君 |
| --- |
| REVISION HISTORY 修 订 履 历 表 |
| NO. 编号 | Date 日期 | Version 版本 | Update 变更内容 | Comment 变更原因 | Written 担当 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 顾 客 CUSTOMER | K2238 | 顾 客 型 号 CUSTOMER’S NO |  |
| 厂 内 型 号 OUR PART NO. | XDEC-3516B08J17NC11 | 样 品 号 码 SAMPLE NO. |  |
| NO. | Item | Specification | Cindition |
| 1 | Dimensions 尺寸 | 35*16*6.5H mm |
| 2 | Nomial Impedance 标称阻抗 | 8±15% OHM | At 1.0KHz / 0.89V |
| 3 | Input power 输入功率 | Rated:1.0W/ Max:1.5W | At 2.83V /3.46V |
| 4 | Resonance Frequency 最低共振周波数 | 900±20%Hz | At 0.89V |
| 5 | S．P．L． 音压位准 | 90±3 dB(0.1W/0.1M) | At0.8K/1.0K/1.2K/1.5KHz (Average) |
| 6 | Frepuency Range 有效频宽 | F0~20K | Output S.P.L. -10dB |
| 7 | Distortion 失真 | 5%Max | At 1.0KHz 0.1W/0.1M |
| 8 | Buzze & Rattle 异常音 | Not be audible sine wave between at 2.83V /200~5KHz. (输入2.83V正弦波从200到5KHz无异常音) |
| 9 | Polarity 极性 | Diaphragm shall move forward. (端子的正极通入电流，振膜振动方向向前) |
| 10 | Load test 连续负荷测试 | Must be normal after load test:white noise 24 hours. (白噪声连续24小时试验后无异常的不良) |
| 11 | High TEMP test 耐热试验 | After having been in a test chamber for 48 hours at the condition of +60℃ 20~25%R.H and keep 2 hours.(+60℃ 20~25%R.H，48小时试验常温2小时后，无异常的不良) |
| 12 | Cold TEMP test 耐寒试验 | After having been in a test chamber for 48 hours at the condition of －25℃±3℃and keep 2 hours.(－25℃±3℃，48小时试验常温2小时后，无异常的不良) |
| 13 | Humidity test 耐湿试验 | After having been in a test chamber for 48 hours at the condition of +40℃ 90~95%R.H and keep 4 hours. （+40℃ 90~95%R.H,48小时试验常温4小时后，无异常的不良） |
| 14 | Drop test 跌落试验 | The speak shall be dropped 2 times as shown the figure, clause 8 shall be satisfied. (如右图示2次跌落满足 异常音试验无异常) |
| 15 | Weld 焊接条件 | terminal weld: 350℃/≤2~3sec*2bit.（端子焊接不超过2~3秒） |
| 16 | Operating TEMP 工作温度 | －25℃ To +60℃ |
| APPROVEN BY：蔡海涛 | CHECKED BY：王建华 | DRAWING BY：范君 |

17.MEASUREMENT CIRCUIT 测量线路

18.TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE频率响应曲线

| 19. APPEARANCE DRAWING 外观尺 |
| --- |
| 公差 TOL | 如图 | 单位 UNIT | mm | 外形图 | 顾 客 CUSIOMER | K2238 |
| 重量 N．G |  | 比例 SCALE | 1:1 |  | 机种名称 PART NO. | XDEC-3516B08J17NC11 |
|  | 日期DATE | 说 明 REVISE | 日 期 DATE | 2017-03-14 | 版 号 | 1.0 | 图 番 DRAWING NO. |  |
| 1. |  |  |  | 核准 | 审核 | 制图 |
| 2. |  |  |  | 蔡海涛 | 王建华 | 范君 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |